## Slide 1
ILCE
通信创新实验室
第二次新生培训
主讲人：饶钰丹

## Slide 2: 上轮作业问题点评
1. 不理解电路原理，盲目进行焊接
3.存在虚焊（焊点出现焊接不良或者不可靠连接）
2.将器件本身连接，导致系统短路（短焊）
建议这部分同学认真查看上一次培训的PPT，同时学会自己在网上查找资料，务必做到了解工作原理（AI、CSDN）。
不可以将电阻，二极管，三极管等器件本身引脚连接，走锡相当于导线，器件会被短路。（固定完器件以后将引脚剪掉）
万用表功能有很多，除了测量电阻，电压，电流等基本参数，还可以用通断档测试电路状态（即短路或断路）。
4.相同网络标签（如VCC,GND）需连在一起
5.仪器的使用（如电源，dds等）
6.注意卫生

## Slide 3: 如何使用万用表？
通断档
电阻档
电压档
红笔为正，黑笔为负

## Slide 4: 集成运算放大器，简称集成运放。一种应用极其广泛的集成器件，它采用微电子技术将大量晶体管、电阻、电容及他们之间的连线制作在一小块硅片上，构成一个具有一定功能的单元运用在电路系统。 拆解集成运算放大器： 集成：将电路封装，留出接口，使其模块化，便于移植。 运算：这里涉及到的是一些数学运算，不过这里的运算对象不仅是简单的数字，还有电路参量。 放大器：即将电参量进行放大，比如将电压从1V放大至5V。 总的来说，就是通过内部元器件的电参量关系将电参量进行运算，达到放大目的。
uo
uid
+VCC
–VEE
8

## Slide 5
单运放
双运放
四运放
直插封装（DIP8为例）
贴片封装（sop8为例）

## Slide 6: 集成运算放大器内部结构
回

## Slide 7
集成运放有同相输入端（Up）和反相输入端（Un）,此处“同相”、“反相”是指运放的输入电压Up、Un与输出电压Uo之间的相位关系。
（同相：输入升，输出升；反相：输入升，输出反而降。）
从外部看，可以认为集成运放是一个双端输入、单端输出，具有高差模放大倍数，高输入电阻，低输出电阻，可较好抑制外界干扰的差分放大电路。
集成运算放大器图形符号：

## Slide 8: 集成运算放大器的理想特性：
1.开环电压放大倍数无穷大；
uo = Aod(uP-uN),Aod高达几十万倍，而运放的输出电压范围Uo是有范围的，所以集成运放工作在线性区时的最大输入电压(uP-uN)的数值仅为几十到一百多微伏。（理想运放Aod->∞）
2.开环差模输入电阻无穷大；
输入电阻越大，落到放大器上的电压就越大，
越接近信号源上的电压。
3.开环输出电阻为0；
运放的输出端相当于一个 “理想电压源”，能为外部负载（比如
后级电路、扬声器等）提供稳定的输出电压。
1.开 环

## Slide 9: 集成运放的两个工作区
线性区：(非常窄)
uo = Aod(uP-uN),Aod高达几十万倍，所以集成运放工作在线性区时的最大输入电压(uP-uN)的数值仅为几十到一百多微伏。
有负反馈则工作在线性区，如:同相、反相、差分放大电路等都工作在线性区域
up
uN
非线性区：
(uP-uN)大于一定值时，输出不是+UOM就是-UOM.（ “饱和” 为电源允许的最大值）
无反馈(开环)或正反馈时则工作在非线性区，如：比较器、振荡电路都属于这类

## Slide 10
回

## Slide 11
零点漂移（零漂/温漂）：指当放大电路输入信号为零（即没有
交流电输入）时，由于受温度变化，电源电压不稳等因素，使静
态工作点（也就是运放电路在没有输入信号时的电压和电流状态）
发生变化，并被逐级放大和传输，导致电路输出端电压偏离原固
定值而上下漂动的现象，它又被简称为：零漂
在漂移现象严重的情况下，往往会使有效信号“淹没”，使放大电路不能正常工作。
一般可以选用高质量电源以及好的元件抑制温漂，此外还有补偿和调制两种方法。
uo = Aod(uP-uN)

## Slide 12: 集成运放的特点：高电压增益（放大倍数高）， 高输入阻抗 低输出阻抗
虚断：理想运放的输入电阻Rid为无穷大，输出电阻Ro为0，开环放大倍数Aud为无穷大，所以理想运放的同相和反相输入端电流近似为0，电路好像是断开的，称之为“虚断”。
虚短：根据uO＝Aod(u+- u-)由于输出电压uO是一个有限值且Aod ∞因此u+ u-之差趋近于0，即同相输入端和反相输入的电位趋于相等。电路好像是短路的称之为“虚短”。
2.反馈

## Slide 13
虚断：iN=iP=0
虚短：uN=uP=0
反相比例运算放大电路
uN
uP

## Slide 14
同相比例运算放大电路

## Slide 15
O
uI
uO
UZ
UREF
uI < UREF
-UZ
uI > UREF
门限
电压 UT
门限电压 UT = UREF
Un>Up 输出低电平（UOL）
Up>Un 输出高电平（UOH）
电压比较器

## Slide 16
上拉电阻
v
由于比较器通常都是由集电极开路进行输出的，比较器加上拉电阻是为了确保在输出高电平时能够提供足够的电压，并保证比较器正常工作。

## Slide 17
过零比较器
（1）UT＝0（即判断输入电压是否为0V）
（2）UOH＝＋ UOM， UOL＝－ UOM
（3）uI > 0 时 uO ＝－UOM;
uI < 0 时 uO ＝＋ UOM

## Slide 18
迟滞比较器
门限电压
产生滞回特性的关键电阻 R1,R2：构成正反馈网络，这是迟滞比较器产生滞回特性的关键，通过正反馈将输出电压的一部分反馈到同相输入端，形成两个不同的门限电压。

## Slide 19
迟滞比较器
O
uI
uO
UT+
UT-
UZ
-UZ
上门限
下门限
U
回差
电压
特点：
uI 上升时与上门限比,
uI 下降时与下门限比。
传输特性:
当 uI 逐渐增大时
只要 uI < UT+ ，则 uO = UZ
一旦 uI > UT+ ，则 uO = -UZ
当 uI 逐渐减小时
只要 uI > U T- ，则 uO = -UZ
一旦 uI < UT- ，则 uO = UZ

## Slide 21
积分运算电路
Uc为电容两端电压，左正右负
RC （时间常数）

## Slide 22
运放的应用
音频处理
信号发生
视讯处理

## Slide 23: 第二次作业
基础部分：呼吸灯电路，工作时，LED呈现出亮灭周期性变化效果
拓展部分：通过更改电路参数，实现时间常数可调，从而实现LED闪烁频率可调。
整个电路可分为两个部分：
一是由U1B以及外围元件组成的方波信号发生电路（电压比较器）；
二是由U1A以及外围元件组成的三角波发生电路（积分电路）；
LM358双路运放

## Slide 24
实际电路图

## Slide 25
小结&答疑